1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I PROIZVOĐAČA/DOBAVLJAČA

Naziv proizvoda: CETAVLON® -V

Namjena: koncentrirani dezinficijens

Način primjene: dezinfekcijska sredstva i opći biocidni pripravci; vrsta pripravaka br.2, 3 i 4.

- Šifra proizvoda: 10000164; 10000165

- Proizvođač / dobavljač:   Genera d.d.

Adresa:  Svetonedjeljska 2,  10 436 RAKOV POTOK

Telefon: +385-1-338-8-888

- Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112 ( medicinske informacije: 01/ 2348-342)

2. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

# - Kemikalija: -                                                                                 - Pripravak: X

-Kemijski naziv kemikalije: cetrimid (mješavina TRIMETILTETRADECILAMONIJ BROMIDA i manjih količina DODECIL- i HEKSADECILTRIMETILAMONIJ BROMIDA)

-CAS broj: 1119-97-7

- Kemijski sastav pripravka (koncentracija/ područje primjene):

Cetrimid u etanolu i vodi uz dodatak boje i mirisa

- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:

| Naziv sastojka | % | EINECES/ CAS | Oznaka opasnosti | Oznaka upozorenja | Oznaka obavijesti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cetrimid | 20% | 214-291-9/ 1119-97-7 | Xn, N | R:22-36/38-50 | S: (2)25-26, 39- 46- 60- 61 |
| Etil-alkohol(etanol) | 8 % | 200-578-6/ 64-17-5 | F | R : 11 | S: (2)7-16 |

3. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

- Najvažnije opasnosti i učinci proizvoda:

- na ljudsko zdravlje: Štetno ako se proguta; nadražuje oči i kožu

- na okoliš: Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi.
Fizikalno kemijske opasnosti: Nema podataka.

-Posebne opasnosti: Nema podataka.

- Glavni simptomi učinka:

- Udisanje: Ako se pojavi u obliku spreja očekuje se žarenje sluznica, kašalj, mučnina, vrtoglavica.

- Koža: crvenilo i moguće žarenje.

- Oči: crvenilo,moguće suzenje i žarenje.

- Gutanje: mučnina, povraćanje, vrtoglavica, otežano disanje, gušenje kod većih koncentracija.

- Pregled izvanrednih stanja: Nema posebnih preporuka

4. MJERE PRVE POMOĆI

- Mjere pružanje prve pomoći:

- Nakon udisanja: Osobu izvesti na svježi zrak uz stalno smirivanje. Ako dođe do pojave simptoma, potražiti liječničku pomoć. Ako ozlijeđeni ne diše primijeniti umjetno disanje.

- Nakon kontakta s kožom: svući svu natopljenu odjeću i obuću. Mjesto dodira temeljito ispirati vodom najmanje 15 minuta. Ako se na mjestu dodira pojavi crvenilo ili ako se simptomi ne povlače, nastaviti s dekontaminacijom i potražiti savjet liječnika.

- Nakon dodira s očima: čistim prstima (prvo oprati ruke) raširiti kapke, i ispirati svako oko s vodom najmanje 15 minuta. U slučaju ako se simptomi ne povlače, nastaviti s dekontaminacijom i zatražiti savjet oftalmologa.

- Nakon gutanja: Ne smije se izazivati povraćanje. isprati usta s vodom i ispljunuti. Popiti 2-3 dl vode i ozlijeđenog hitno prebaciti u bolnicu.

- Napomene za osobu koja pruža prvu pomoć/liječnika: Liječenje je simptomatsko. Kod većih koncentracija može doći do plućne embolije, cijanoze i asfiksije. U prvih sat vremene od gutanja proizvoda može se dati aktivni ugljen.

5. MJERE SUZBIJANJA POŽARA

- Sredstva za gašenje požara

Prikladna:  voda, pjena, prah, CO2

Ne smiju se upotrebljavati: nije poznato

- Protupožarne mjere za posebne opasnosti: nije zapaljivo ali u slučaju snažnog plamena mogu se stvarati oksidi broma i dušikovi oksidi, koji su toksični te isparavanje etanola.

- Posebne metode gašenja požara: nema

- Potrebna oprema za zaštitu vatrogasaca: nositi samostalni uređaj za disanje na stlačeni zrak i vatrootpornu odjeću.

6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

- Osobne mjere opreza: izbjegavati dodir s kožom i očima. Koristiti zaštitnu opremu.

- Mjere zaštite okoliša: ne izlijevati u površinske vode i kanalizaciju.

- Način čišćenja i skupljanja: Manje količine isprati s puno vode. Kod većih količina zaustaviti istjecanje postavljanjem brana od pijeska ili zemlje. Neutralizira se anionskim sapunima. Prikupiti adsorpcijskim sredstvom, poput pijeska, prebaciti u spremnike koji se mogu zatvoriti i dati na zbrinjavanje ovlaštenoj pravnoj tvrtci.

-    Dodatna upozorenja: što prije zaustaviti izlijevanje. Kod nesreće pri prijevozu obavijestiti DUZS na broj 112.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

- Rukovanje

Mjere opreza: koristiti prema uputi za upotrebu.

Naputci za sigurno rukovanje: koristiti zaštitnu opremu.

- Skladištenje: tehničke mjere i uvjeti skladištenja:

Prikladni: sobna temperatura

Izbjegavati:  blizinu plamena i grijaćih tijela.

Ambalažni materijal: originalna ambalaža proizvođača

Neprikladni: nije dopušteno izlijevati u bilo kakve druge spremnike.

8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA

-Tehničke mjere za smanjenje izloženosti: Pažljivo rukovanje

Parametri nadzora: Etil-alkohol(etanol) 64-17-5

GVI	 1000ppm  1900 mg/m3

zaštita dišnih puteva: u normalnim radnim uvjetima nije potrebno; ako se proizvod primjenjeuje kao aerosol koristiti filtarsku polumasku s filtrom „P“.

zaštita ruku: zaštitne rukavice od PVC ili lateks.

zaštita očiju:  za zaštitu od prskanja naočale otporne na kemikalije HRN EN 166

zaštita kože i tijela: radna odjeća od prirodnih materijala i obuća koja obuhvaća cijelo stopalo

- Posebne higijenske mjere i mjere opreza: Ruke prije i poslije rada oprati, kod primjene ne jesti, piti niti pušiti.

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

- Fizikalno stanje

| Oblik: tekući | Boja: žuta | Miris: aromatičan |
| --- | --- | --- |
| pH vrijednost (navesti konc. i temp) | 7 direktno mjereno na 20 0C |
| Vrelište/ područje vrenja | oko 90˚C |
| Talište/ područje taljenja | nema podataka |
| Temperatura raspadanja | nema podataka |
| Plamište | kao 10% etilni alkohol u vodi |
| Temperatura samozapaljenja | kao 10% etilni alkohol u vodi |
| Granice eksplozivnosti | nije eksplozivno |
| Tlak para | nema podataka |
| Gustoća para | nema podataka |
| Gustoća | 993 kg/m3 |
| Topljivost (uz naznaku otapala) | dobro se mješa s vodom u svim omjerima |
| Koeficijent raspodjele (oktanol/voda) | nema podataka |
| Sadržaj hlapivog | nema podataka |
| Viskoznost | nema podataka |

10. STABILNOST

| Stabilnost: | stabilan pri propisanim uvjetima korištenja i skladištenja |
| --- | --- |
| Uvjeti koje treba izbjegavati: | zagrijavanje preko 40˚C |
| Materijali koje treba izbjegavati: | nema podataka |
| Opasni proizvodi raspadanja: | izgaranjem mogu nastati otrovni oksidi broma i dušikovi oksidi |
| Ne smije se upotrebljavati za: | Za druge svrhe osim za koju je namijenjen. |

11. PODACI O TOKSIČNOSTI:

-Akutno trovanje:

| oralno (LD50) štakor | Cetrimid čista djelatna tvar 1000mg/kg |
| --- | --- |
| inhalacijsko (LD50) | nema podataka |
| dermalno (LD50) | nema podataka |

- Lokalni učinci:

| nadražaj kože | da |
| --- | --- |
| nadražaj očiju | da |
| osjetljivot kože | nema podataka |
| - Učinak izlaganja |
| Jednokratno: upale očije, ekcem kože, depresija centralnog živčanog sustava |
| Višekratno: upale očije, ekcem kože, depresija centralnog živčanog sustava, hipersenzibilizacija |
| Dugotrajno: nema podataka |

- Kronično trovanje ili dugotrajna izloženost::

- nema podataka

- Karcinogenost:

Nije dokazana

12. EKOLOŠKI PODACI

-Pokretljivost:

| poznata ili predviđena raspodjela u prostoru: | proizvod je topiv u vodi i može se rasporediti u vodnim sustavima |
| --- | --- |
| površinska napetost | znatno manja od vode |
| apsorpcija/desorpcija | vrlo dobra |
| ostala fizikalno-kemijska svojstva | (vidi odjeljak 9) |

-Postojanost/biorazgradljivost:

| biotička ili abiotička razgradnja | proizvod je biotički razgradljiv u konc. manjoj od 20ppm-a |
| --- | --- |
| razgradnja uz prisutnost zraka ili bez njega | nema podataka |
| postojanost | nema podataka |

- Bioakumulacija:

| bioakumulacijski potencijal | Nije za očekivati |
| --- | --- |
| biopovećanje | Nije za očekivati |

-Učinci proizvoda na okoliš:

| na vodu | nema podataka |
| --- | --- |
| na zrak | nema podataka |
| na tlo | biloški razgradljiv |

-Ekotoksičnost

| za vodene organizme | Daphnia magna( EC50 48h=0,51 mg/l) ZZJZ analitički broj 14/98 Metoda: EEC No L 383A/172(Official Journal of the European Communities 29.12.1992.,172-178) i izaziva oštećenje bakterija aktivnog mulja. |
| --- | --- |
| za organizme u tlu | nema podataka |
| za biljke i kopnene životinje | nema podataka |

- Ostali podaci:   nema podataka

13. POSTUPANJE S OTPADOM

- Način postupanja s otpadom:

| Ostaci od proizvoda: | termička obrada iznad 1200˚C,zbrinjavanje kod ovlaštene ustanove |
| --- | --- |
| Onečišćena ambalaža: | Nije predviđen povratak pravnoj osobi koja je proizvod stavila u promet, isprati vodom i zbrinuti kao plastični ambalažni otpad. Neopranu kontaktnu ambalažu predati ovlašenoj pravnoj osobi za zbrinjavanje opasnog otpada. |
| Važeći zakonski propisi | Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06), Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07),Pravilnik o vrstama ambalaže i načinu rukovanja ambalažom od otrova (NN 39/03) Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05) |

14. PODACI O PRIJEVOZU

- Klasifikacijske oznake za prijevoz:

| kopneni |  | vodeni: |  | pomorski: |  | zračni: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- UN klasifikacijski broj:  nije klasificiran

-  Dodatni propisi: nema ih

- Posebne mjere i uvjeti prijevoza:  nije klasificiran

15. PODACI O PROPISIMA

- Primjenjivi propisi:

Zakon o kemikalijama  i njegovi podzakonski akti o razvrstavanju i obilježavanju kemikalija, Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima, Zakon o biocidnim pripravcima, Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu aktivne tvari u biocidnim pripravcima, dokumentaciji za ocjenu biocidnih pripravaka, postupcima ocjenjivanja biocidnih pripravaka i njihove uporabe te o vrstama biocidnih pripravaka s njihovim opisima i jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka.

Zakon o zaštiti na radu. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobekoje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija, te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije , Zakon o vodama

.

- Podaci o opasnosti i mjerama sigurnosti (prema naljepnici):

Oznake opasnosti:

ŠTETNO                            OPASNO ZA OKOLIŠ

Oznake upozorenja:

R 22  Šetno ako se proguta

R 36/38 Nadražuje oči i kožu

R 50 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi

Oznake obavijesti:

S 2 Čuvati izvan dohvata djece

S 25 Spriječiti dodir  očima

S 26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika

S 39 Nositi zaštitna sredstva za oči/lice
S 46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik

S 60 Ostaci kemikalije i spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad
S 61 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list

16. OSTALI PODACI

Literatura:

- Dokumentacija Veterine d.d.

- http://ecb.jrc.it/existing-chemicals

- www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtosh

- www.gifte.de/Chemikalien/

- Dokumentacija Fef Chemicals, DK-4600 Køge